# 前  言

省道305线竹园至大石桥段公路改建工程（以下简称“本项目”），位于乐山市市中区和井研县境内，线路起于井研县竹园镇与自贡荣县交界处，经三江镇、马踏镇、茅桥镇，止于市中区大石桥，线路实际建设总长41.96km，改建完成后采用一级公路标准，行车速度为60km/h，路基宽度20m，沥青混凝土路面。原路为路基宽度15m二级公路，改建工程的主要工作内容为路面重铺，路基拓宽5m，原有路基及线型基本不变，重建桥梁8座，新建涵洞56道，重建涵洞148道，无隧道。项目属改建工程，提高了公路车辆的通行能力，对完善地区公路网结构，具有十分重要的作用和意义。

项目位于四川盆地西南部、工程区地质条件简单，沿线主要分布有分散的人工用材林，无成片森林，项目占地以耕地为主。项目实际建设区面积110.14hm2，扰动土地面积47.06hm2，原有道路占地面积63.08hm2。工程于2007年9月动工建设，2009年12月完工，工程一期按二级公路标准对原路的路面进行改建，二期按一级公路标准扩建路基宽度至20m。工程建设总工期27个月。本工程总投资47710万元。

本项目涉及的区域为乐山市市中区及井研县，原方案设计时执行综合目标值。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）中乐山市井研县为嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。根据原方案计算的综合目标值，本项目可满足方案提出的防治目标。

本项目沿线的土壤侵蚀以中、轻度侵蚀为主。水土流失类型主要是水力侵蚀，流失形式主要以面蚀为主，允许土壤侵蚀模数为500t/km²·a。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《<中华人民共和国水土保持法>实施条例》，水利部第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和水利部12号令《水土保持生态环境监测网络管理办法》等法律、法规和文件的规定，有水土流失防治任务的开发建设项目，建设和管理单位应设立专门的专项监测点对水土流失状况进行监测，并定期向项目所在地监测管理机构报告监测成果。建设单位在建设过程中，成立了安全环境管理部，并制定了专人负责生态环境工作到2009年完工，运行至今主体工程生态恢复及工程措施防护情况良好。为了更好的做好水土保持工作并完善相关水土保持工作，建设单位于2019年6月，委托四川兴景水利工程设计有限公司开展水土保持后续监测工作并编制水土保持监测总结报告。

接受委托后，我公司成立了监测项目组，并组织专业技术人员对工程现场进行了勘察研究后，根据《水土保持监测技术规程》等技术规范的要求、结合《省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》以及部分施工技术资料，调查了工程区水土流失现状和水土保持措施实施情况，并依据项目实际情况于2019年6月、7月、10月多次到项目现场进行勘探调查，对项目区的水土流失状况、水土保持措施效益进行了全面调查监测。

监测项目部组织有关技术人员在2019年12月完成了公路的调查监测工作。通过监测工作，我公司根据本工程现场具体情况，对监测期间的水土保持监测数据进行检查核实，确保监测成果的质量。监测工作完成之后，及时对监测获得的数据进行了分析和深入细致的探讨，并按照《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）和结合《省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持方案报告书(报批稿)》（四川省水利厅以川水函〔2007〕1026号进行批复），组织技术人员编写本项目工程的监测总结报告，并于2020年4月顺利完成了监测总报告的编写工作。通过水土保持现场监测调查结合项目建设的相关资料，本项目施工期间采取了相关的水土保持措施，运行至今，项目区植被恢复良好，工程措施有效运行，项目区不存在严重的水土流失情况，水土保持效果较好，满足水土保持要求。

本项目施工期间采取了相应水土保持措施，运行期间做好了维护工作，水土流失得到了有效治理，在施工时施工单位按水土保持方案设计的采取了相应的措施，水土保持效果良好。

在本水土保持监测总结报告编制过程中，得到了各级水务部门、建设单位、各施工监理单位等的大力支持和协助，在此表示衷心的感谢！

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |
| --- |
| 项目名称 | 省道305线竹园至大石桥段公路改建工程 |
| 建设规模 | 全长41.96km，设计速度60km/h，路基宽度20m，荷载标准为大件荷载；改建工程路基拓宽5m，原有路基及线型基本不变，路面重铺，重建桥梁8座，新建涵洞56道，重建涵洞148道，无隧道。 | 建设单位、联系人 | 乐山市交通投资开发有限责任公司（曾用名：乐山市星源交通投资开发总公司） |
|  |  | 建设地点 | 乐山市井研县、乐山市市中区 |
|  |  | 所属流域 | 长江流域 |
|  |  | 项目建设面积 | 110.14hm² |
|  |  | 项目总投资 | 4.47亿元 |
|  |  | 项目总工期 | 2007年9月~2009年12月 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 四川兴景水利工程设计有限公司 | 联系人及电话 | 张广兴 |
| 自然地理类型 | 丘陵地貌 | 防治标准 | 建设类一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1.水土流失状况监测 | 现场调查、资料分析 | 2.防治责任范围监测 | 现场调查、资料分析 |
|  | 3.水土保持措施情况监测 | 现场调查、资料分析、皮尺等测量 | 4.防治措施效果监测 | 现场调查、资料分析、植物样方 |
|  | 5.水土流失危害监测 | 遥感解译、现场调查 | 水土流失背景值 | 737t/km²·a |
| 方案设计防治责任范围 | 154.19hm² | 水土流失容许值 | 500t/km²·a |
| 防治措施 | 工程措施：（1）主体工程区：排水沟78220m，网格护坡2.4hm2，表土剥离1.01万m3，绿化覆土1.01万m3。（2）弃渣场区：浆砌石排水沟26100m，浆砌石挡墙1860m，排水管2759m，土地复耕9.48hm2，表土剥离6.52万m3，绿化覆土6.52万m3。（3）施工生产生活区：表土剥离0.21万m3，绿化覆土0.21万m3，土地整治2.51万m3。（4）施工便道：表土剥离0.07万m3，绿化覆土0.07万m3。 植物措施：（1）主体工程区：路侧绿化2.88hm2。（2）弃渣场区：植物绿化13.77hm2（3）施工生产生活区：植物绿化2.51hm2（4）施工便道：植物绿化0.22hm2。 临时措施：（1）主体工程区：密目网覆盖10.4hm²（2）弃渣场：土工布覆盖80m2。（3）施工生产生活区：密目网覆盖1.25hm2（4）施工便道：密目网覆盖0.11hm2 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 | 目标值（%） | 达标值（%） | 实际监测数量 |
|  |  | 土地整治率(%) | 99 | 99.92 | 扰动地表面积 | 110.14hm² | 土地整治面积 | 110.05hm² |
|  |  | 水土流失治理度(%) | 99 | 99.83 | 防治责任范围面积 | 110.14hm² | 水土流失治理面积 | 110.12hm² |
|  |  | 拦渣率(%) | 98 | 99.78 | 实际拦挡量 | 81.85万m³ | 总弃渣量 | 82.03万m³ |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.2（折算后为0.83） | 0.82 | 监测末期值 | 410t/km²·a | 容许土壤流失量 | 500t/km²·a |
|  |  | 林草植被恢复率(%) | 17 | 99.74 | 可恢复林草总面积 | 27.43hm² | 林草措施面积 | 27.43hm² |
|  |  | 林草覆盖率(%) | 22 | 24.84 | 恢复的林草植被面积 | 27.36hm² | 水土流失总面积 | 110.14hm² |
|  |  | 水土保持治理达标评价 | 本工程水土保持措施总体布局合理，完成了工程设计和水土保持方案所要求的水土流失的防治任务，水土保持设施工程质量总体合格，水土流失得到有效控制，项目区生态环境基本得到改善。经试运行，未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求 |
|  |  | 总体结论 | 1 建设单位重视水土保持工作 2 基本上按照水保方案进行了实施 3 未产生较大水土流失危害 |
| 主要建议 | 加强对本项目的水土保持设施运行的维护和管理，后期相关建设项目应做好水土保持三同时工作，及时开展项目水土保持监理监测，项目竣工后及时组织验收。 |

目    录

前  言	2

1建设项目及水土保持工作概况	5

1.1建设项目概况	5

1.2水土保持工作情况	12

1.3监测工作实施情况	13

2.监测内容与方法	20

2.1扰动土地情况监测	20

2.2取料、弃渣情况监测	21

2.3水土保持措施	21

2.4水土流失情况	23

3重点部位水土流失动态监测	28

3.1防治责任范围监测	28

3.2取料监测结果	30

3.3弃渣监测结果	30

3.4土石方流向监测结果	32

3.5其他重点部位监测结果	32

4水土流失防治措施监测结果	33

4.1工程措施监测结果	33

4.2植物措施监测结果	34

4.3临时措施监测结果	34

4.4水土保持措施防治效果	35

5土壤流失情况监测	39

5.1水土流失面积	39

5.2土壤流失量	40

5.3弃土潜在流失量	42

5.4水土流失危害	43

6水土流失防治效果监测结果	44

6.1表土保护率	44

6.2水土流失治理度	44

6.3拦渣率与弃渣利用率	45

6.4土壤流失控制比	45

6.5林草植被恢复系数	46

6.6林草覆盖率	46

7结论	47

7.1水土流失动态评价	47

7.2水土保持措施评价	48

7.3存在问题及建议	48

7.4综合结论	49

8附图及有关资料	50

8.1有关资料	50

8.2附图	50

# 1建设项目及水土保持工作概况

# 1.1建设项目概况

### 1.1.1项目基本概况

#### 1.1.1.1地理位置

本项目属道路改建工程，位于乐山市市中区和井研县境内，线路起于井研县竹园镇与自贡荣县交界处，经三江镇、马踏镇、茅桥镇，止于市中区大石桥连接凌云路，线路实际建设总长41.96km。地理坐标为东经104°8′52″~103°46′36″，北纬29°32′19″~29°32′34″，工程地理位置图见下图及附图1。

图1-1 工程地理位置图

#### 1.1.1.2建设规模

本项目采用一级公路标准，行车速度为60km/h，路基宽度20m，沥青混凝土路面。本项目在原有道路的基础上路基拓宽5m，原有路基及线型基本不变，路面重铺，重建桥梁8座，新建涵洞56道，重建涵洞148道，无隧道。

#### 1.1.1.3项目组成

本项目由主体工程和临时工程组成，其中主体工程包括路基工程和桥涵工程；临时工程包括施工生产生活区、弃渣场和施工便道。

本项目主要的建设内容为路基工程，项目设计速度60km/h，线路总长41.96km，路基宽度20m；桥涵工程主要包括重建桥梁8座，新建涵洞56道，重建涵洞148道；工程施工场地主要用于设置拌合场及施工机械停放；工程沿线共设置弃渣场5处，目前均已利用或复耕；工程施工便道主要为施工期车辆半幅通行期间设置的便道。

项目组成情况详见下表1-1。

表1-1 省道305线竹园至大石桥段公路改建工程项目组成表

| 工程项目 | 项目组成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 路基工程 | 全长41.96km，设计速度60km/h，路基宽度20m。 | 永久占地 |
|  | 桥涵工程 | 重建桥梁8座，新建涵洞56道，重建涵洞148道 |  |
| 临时 工程 | 施工生产生活区 | 1处施工生产生活区，主要用于建设拌合场 | 临时占地 |
|  | 弃渣场 | 5处弃渣场 |  |
|  | 施工便道 | 主要为施工期车辆半幅通行设置，另含5#渣场便道 |  |

#### 1.1.1.4工程占地

依据工程施工过程中的资料，工程实际损坏原地表面积为110.14hm²，久占地84.11hm²，临时占地26.03hm²。占地类型含耕地38.31hm²，林地1.65hm²，坑塘水面2.46hm²，草地4.64hm²，原有硬化路面63.08 hm²（交通运输用地）。

表1-2 工程占地面积表

| 起讫桩号 | 项目 | 耕地 | 林地 | 坑塘水面 | 草地 | 交通运输用地 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000~K42+050 | 主体工程 | 13.2 | 1.54 | 2.23 | 4.06 | 63.08 | 84.11 | 弃渣场占地减少1.45， 施工生产生活区占地减少0.55 |
|  | 弃渣场 | 23.25 |  |  |  |  | 23.25 |  |
|  | 施工便道 | 0.22 |  |  | 0.05 |  | 0.27 |  |
|  | 施工生产生活区 | 1.64 | 0.11 | 0.23 | 0.53 |  | 2.51 |  |
|  | 小计 | 38.31 | 1.65 | 2.46 | 4.64 | 63.08 | 110.14 |  |

#### 1.1.1.5土石方平衡

验收报告结合施工过程资料统计，对施工期工程挖填方以自然方进行统计，项目实际挖方总量为138.23万m3（自然方，下同，含表土剥离7.81万m3），填方56.20万m³（含表土利用7.81万m3），弃方82.03万m³，弃土运至规划的5个弃渣场内临时堆弃（已全部复耕或利用），工程弃渣场使用区域不存在水土流失严重的区域及乱堆乱弃现象。

#### 1.1.1.6施工进度及投资

工程投资：工程实际总投资4.47亿元，其中土建投资3.52亿元。

本工程2007年9月开始施工，2009年12月完工，总工期27个月。

### 1.1.2项目区概况

#### 1.1.2.1地质

（1）地形地貌

项目区属岷江水系，沿线主要河流有岷江、大渡河、青衣江及其支流，工程位于大渡河与岷江交汇处左岸区域。项目沿线农耕发达，土壤类型以潮土和紫色土为主。地貌以丘陵为主，路线高程在350～460m之间，构造上属新华夏系四川沉降带槽地，新构造运动轻微，地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g。

（2）工程地质

项目区地质构造简单，区域构造稳定，新构造运动不强烈，无大型活动断层等区域构造。新构造活动微弱，主要表现为补均匀的升降运动为主，沟谷冲刷下切作用较缓。

（3）地层岩性

按地层由老至新简述如下：

1）白垩系下统剑门关组（K1j）：主要为中厚层、巨厚层块状砖红色砂岩，偶夹泥岩、页岩类，底部以砾岩与J3P假整合接触。

2）白垩系下统灌口组下亚组（K11g）：上部砂岩或砂、泥岩互层，底部以稳定的砖红色泥岩与K1j为界。

3）白垩系下统灌口组下亚组（K12g）：绝大部分为鲜棕红色泥、页岩、砂质泥岩等互层。底部以厚层砂岩与K11g为分界。

4）中更新统冰水堆积层“雅安砾石层”（Q2fg1）：上部为橙、棕黄色高（低）液限粘土，含细砂及铁锰质结核；下部为强风化卵石质土，卵石夹土，砾石成分复杂，以酸～碱性侵入岩为主，次为变质岩，碎屑岩等。砾石直径5-25cm，大者可达50cm。

5）上更新统冰水堆积层（Q3fg1）：岷江I级阶地分布较广，构成冰水扇。总的颜争显黄褐或深褐色，一般上部为低（高）液限粘土（粉土），含铁锰质结板，厚4～6m，下部为细砂、含细粒土砾、卵石质土、卵石夹土。卵砾石成分以石英岩为主，次为花岗岩、石英砂岩，粒径10～25cm，磨圆度好，层厚数米至二十余米不等。

6）全新统冲积层（Q4al）、冲洪积层（Q4al+pl）：沿主河流及其支流两侧，形成漫滩和一、二级阶地，其堆积物二元结构清晰。上部有0.5～2m的低液限粘土（粉土），下部为不等厚的砂层和卵石质土层。砾石成分以岩浆岩、石英岩、灰岩为主，变质岩次之。磨圆度、分选性都好。一般粒径5-10cm，大者15cm以上。

7）全新统残坡积（Q4el+dl）及崩坡积（Q4c+dl）层：残坡积物主要分布于丘陵区的坡脚及沟谷中，受地形因素影响大，其岩性决定了母岩岩性，以低液限粘土为主，厚约4～8m。崩坡积均分布于丘体的缓及坡脚地带，组成物质以含块石低液限粘土，块石质土为主。

（4）地震场地项目区属新华夏系四川沉降带槽地。该槽地走向北东30°左右，明显受北东构造控制，是由中生代红层组成的宽阔向斜，向斜中间填充了厚40～300m的第三系和第四系沉积物质。丘陵区以单斜构造为主，岩层产状主要倾向西北，倾角5～16°。

新桥冲断层及其分支断层，走向北东45°，倾向北西，倾角50～60°，断距200～400m，上白垩统夹关组覆盖于灌口组之上。上盘普遍见褶曲，断层面常见断层泥，影响宽度十几到数十米，路线走向与断层走向呈近直交。

项目区新构造运动轻微，主要表现为间歇性不均衡相对升降，经历了几次沉积间断并形成内叠型阶地，并发育多级夷平面及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级阶地。

新构造运动表现为大幅度的沉降，产生了厚度大的第四系中下更新统堆积物；全新统时期，升降运动相对稳定，有小幅度的剥蚀及堆积，形成厚度薄的全新统堆积物。沟谷形态表现为河谷宽缓且切割深度小。目前新构造运动较稳定。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及第1号修改单，项目区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s。

#### 1.1.2.2气候

项目区属亚热带湿润气候区，其特征为：气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，多云雾，雨量充沛，年际变化大。中亚热带气候热量资源丰富，区内最冷月平均气温始终在0℃以上，极端最低气温高于-5℃，全年≥10℃的活动积温4900～5800℃，其间250～280天。根据乐山市气象局观测资料统计，多年平均气温17.1℃，最冷月一月平均气温4.4℃，最热月七月平均气温26.1℃，极端最高气温40.0℃，极端最低气温-4.3℃。多年平均降雨量为1386.1mm，年雨量的80%以上集中在5～10月。夏季（6～8月）降水最多达805.0mm，占全年总降雨量的58%。冬季（12～2月）降水量最少为55.4mm，占全年降雨量的4.0%。多年平均蒸发量1071.5mm。多年平均风速1.3m/s，主导风向为N。多年平均相对湿度80%，多年平均日照时数1177.9h，无霜期310天。

#### 1.1.2.3水文

项目区地表水主要是岷江、大渡河、青衣江及其支流。本项目不涉及岷江、大渡河、青衣江的跨河工程。

项目区属岷江水系，水网较密，地表水主要是岷江及其支流。岷江又名府河、导江。发源于阿坝州松潘县岷山南麓，有东西二源，东源出自高程3727m的弓杠岭，西源出自高程4610m的郎架岭，两源汇合于虹桥关上游川主寺后，自北而南至青神县汉阳坝流入乐山市市中区。正源至乐山流程573km，流域面积3.43万km2，市中区境内流程41.45km。多年平均流量445m3/s（彭山水文站）。岷江在市中区河床比降仅0.5％。

#### 1.1.2.4土壤

项目区土壤大都属于幼年土壤，大地形开阔平坦，小地形略有起伏，海拔350-373m，由北向南倾斜。区内水系发育，尤以大渡河段呈典型的辫状水网，“三江”中形成的河心洲坝、漫滩星罗棋布。土壤母质来源于第四系近代河流冲积物。因物源不同，土壤颜色各异，岷江流域为棕灰色冲积，形成棕灰潮土，大渡河及小河流沿岸为紫色潮土。区内土壤一般土层较厚，粘沙适中，质地良好，沙壤～中壤。除沙土外，土壤熟化度高，养份稻田高于耕地，有机质和氮、磷较高，钾少。由于土壤物理性好，通气爽水，经干回润，抗逆性强，耕性好，适宜广泛种植。

本项目线路沿线土壤类型以潮土和紫色土为主。

#### 1.1.2.5植被

项目区植被属亚热带常绿阔叶林带。项目区气候温暖、热量丰富，土壤多为潮土和紫色土，自然条件优越，开发历史悠久，区域植被以农作植被为主。常绿阔叶林遭破坏后，光照增强，土壤干燥，宜于耐瘠土而喜光的马尾松生长，马尾松分布面积相当广泛，在现状植被中占有主导地位。马尾松林下的灌木层以白栎、细齿叶桧、映山红为主。松林砍伐后，多形成栎类为主的灌丛。在石灰岩或紫色岩层分布处，多分布柏树林，呈不成片的疏林和斑块状分布。在自然条件较好的地方，柏木常与枫香、青杠、朴树等组成混交林。林木破坏后则形成次生灌丛。2007年末森林覆盖率40.68％。

项目区植被属亚热带常绿阔叶林带。项目区气候温暖、热量丰富，土壤多为潮土和紫色土，自然条件优越，开发历史悠久，区域植被以农作植被为主。常绿阔叶林遭破坏后，光照增强，土壤干燥，宜于耐瘠土而喜光的马尾松生长，马尾松分布面积相当广泛，在现状植被中占有主导地位。马尾松林下的灌木层以白栎、细齿叶桧、映山红为主。松林砍伐后，多形成栎类为主的灌丛。在石灰岩或紫色岩层分布处，多分布柏树林，呈不成片的疏林和斑块状分布。在自然条件较好的地方，柏木常与枫香、青杠、朴树等组成混交林。林木破坏后则形成次生灌丛。2007年末森林覆盖率40.68％。

此外，经济林木、药用植物、果树也很多。重要的经济林木有乌桕、油桐、白腊、漆树、油茶、核桃、银杏、板栗、茶叶、桑、山合欢。药用植物有黄连、黄柏、杜仲、厚朴、天麻。果树类主要是亚热带和温带的种类，如柑桔、梨、桃、李、枇杷、苹果等。

根据现场调查，项目沿线人类活动频繁，有林地分布较少，森林植被多为人工绿化植被，主要有：小叶榕、杨树、桉树、红花继木、毛叶丁香、黑麦草、茅草、禾草等。沿线农业较发达，农田植被主要有油菜、葡萄、枇杷、瓜果及常见蔬菜等。项目沿线林草覆盖率为22.19％。

#### 1.1.2.6 原水保方案设计防治标准

水保方案编制依据《开发建设项目水土保持方案技术规范》 (SL204-98)进行编制，原方案中设定的目标值为综合目标值（原方案表5-1），具体指标为：扰动土地整治率≥99%、水土流失治理度≥99%、拦渣率≥98%、土壤流失控制比目标值1.20（原方案的目标值为1.20，为现行计算方法的倒数，折算成限行指标为0.83）、林草植被恢复系数≥17%、林草植被覆盖率≥22%。

经复核的水土流失防治目标见表1-3：

表1-3. 省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土流失防治目标值表

| 防治指标 | 规范基准值 | 按降水量修正 | 按土壤侵蚀 强度修正 | 采用目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土壤整治率(%) | ※ | 99 |  |  |  |  | ※ | 99 |
| 水土流失治理度(%) | ※ | 99 |  |  |  |  | ※ | 99 |
| 土壤流失控制比 | ※ | 1.2（折算后0.83） |  |  |  |  | ※ | 1.2（折算后0.83） |
| 拦渣率 | ※ | 98 |  |  |  |  | ※ | 98 |
| 林草植被恢复系数(%) | ※ | 17 |  |  |  |  | ※ | 17 |
| 林草覆盖率(%) | ※ | 22 |  |  |  |  | ※ | 22 |

# 1.2水土保持工作情况

### 1.2.1水土保持管理

本项目为线型项目，建设过程中扰动较大，因工程主要为工程管理部门负责，故水土保持工程相关事务纳入工程管理部门进行负责并落实，安排有专人负责水土保持工作。

### 1.2.2“三同时”制度落实情况

建设单位十分重视水土保持工作，一定程度执行了水土保持制度，但水土保持监测工作为后补监测，具体实施的各项水土保持工作如下。

（1）水土保持方案及后续设计与主体工程设计同步进行，编报了水土保持方案，并于2007年11月取得了水保批复。

（2）在施工过程中，根据实际情况，合理布置了水土保持工程措施、植物措施和临时措施，防治效果良好。

（3）本项目施工完成后，及时对工程进行了交工和竣工验收，但并未组织第三方机构及时编报水土保持竣工验收报告。

### 1.2.3水土保持方案编报

《省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持方案报告书》于2007年8月委托乐山市水利电力建筑勘察设计研究院编制，于2007年9月在成都召开了关于《省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持方案报告书》的评审会，并于2007年11月取得了《四川水利厅关于省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持方案报告书的批复》（川水函[2007]1026号）。

### 1.2.4重大水土流失危害事件处置情况

本项目工程施工期间及完工后，施工方实施了恰当的水土保持措施与后期维护，水土保持效果良好，本项目未发生重大水土流失危害事件。项目运行直接，未接到群众水土流失举报，未产生水土流失纠纷。

# 1.3监测工作实施情况

### 1.3.1监测实施方案执行情况

根据《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号）和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号）规定，开发建设项目的建设单位应该依据批准的水土保持方案，对水土流失状况进行水土流失状况监测，水土保持监测报告应作为工程竣工水土保持专项验收的必备材料。同时，根据《中华人民共和国水土保持法》第四十一条“对可能造成严重水土流失的大中型生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托具备水土保持监测资质的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测”。

为了配合验收，并对工程现场做最后的监测分析，乐山市交通投资开发有限公司于2019年6月委托四川兴景水利工程设计有限公司（我单位）对现场进行了调查监测，为充分调查项目施工工程中造成的水土流失情况和项目水土保持措施效果，我单位组织水土保持、水文水资源、环境科学等专业知识强、业务水平高、监测经验丰富的人员成立该项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作。工作过程中，采取资料分析和现场调查的方式对现场进行了调查。

项目水土保持监测时段应该从施工准备期前开始，至设计水平年结束。分为：施工准备期前、施工期（包括施工准备期）、设计水平年（水土保持措施运行期），因本项目属于补充监测，施工期均采用资料分析方式进行分析。

工程于2007年9月开工，2009年12月竣工，设计水平年为2010年，该项目为后补监测，经过现场勘查的情况发现：目前主体工程已经进入运行阶段，主体工程实施措施已经发挥效益。2019年6月，为了更好的完成水土保持工作，建设单位委托我单位进行后补监测，建设单位委托监测后，我单位按照工程建设情况，按照施工情况，分阶段对施工资料、图片进行分析调查，并结合具体调查情况进行分析。

本工程水土保持监测为后补监测，我司在接受委托后对实际项目情况组织进行了多次现场勘查调查，并结合施工期资料一一对照现场水土保持设施及水土保持现状。

### 1.3.2监测项目部布设

表1-4 监测项目部

| 姓名 | 专业 | 职称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王 启 | 水土保持 | 工程师 | 监测员 |
| 司宏斌 | 环境工程 | 工程师 | 监测员 |
| 张宁霞 | 海洋环境 | 高级工程师 | 监测员 |
| 贺春燕 | 水利工程 | 工程师 | 监测员 |

### 1.3.3监测点位布设

#### 1.3.3.1监测点布设原则

（1）典型性原则

结合新增水土流失预测结果，以路基、穿越耕地为重点，选择典型场所及典型样点进行监测；

（2）代表性原则

根据工程施工工艺及工程水土流失特点相似性，选取有代表性区域进行监测；

（3）结合项目实际情况布设原则

布设水土流失监测点应该结合工程的实际情况，同时与主体工程设计及施工相一致，保证项目水土保持监测与工程实际情况相吻合。

#### 1.3.3.2监测点布设主要思路

项目监测组根据工程目前的实际情况，从多方面，多角度的了解项目建设过程水土保持情况，从收集资料开始，分析确定重要监测内容和重点区域进行调查点布设。根据工程实际情况采取以下思路进行项目区水土保持调查点布设：

（1）根据工程特点，重点监测工程建设的水土流失情况及措施建设运行情况，对实施工程措施、植物措施及水土流失强的区域进行调查勘测，按设计要求主要有排水沟工程措施，植物措施等；

（2）由于本项目为后补监测，针对工程建设过程中临时施工占地，以巡查为主；

（3）选取有代表性的边坡进行典型样地观测，在获取近期典型样点水土流失程度的同时推求项目建设过程中水土流失状况。

#### 1.3.3.3监测点布设结果

结合项目情况，监测组进行现场踏查，在项目区确定了4个调查点位。具体布置见下表1-5。

1-5水土保持监测分区及监测点位布设情况汇总表

| 监测分区 | 监测点位置 | 编号 | 监测点类型 | 监测内容 | 监测方法 | 监测设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 道路边坡及排水-起点区域 | 1# | 巡查样地 | 道路排水及边坡绿化措施情况 | 实地调查、资料分析 | 皮尺、坡度仪、测距仪、无人机、智能手机 | 2019年雨季监测2次 |
|  | 路基施工区域-终点区域 | 2# | 巡查样地 | 路边排水及绿化措施 | 实地调查、资料分析 | 皮尺、测距仪、智能手机 | 2019年雨季监测2次 |
| 弃渣场 | 弃渣场建设区域 | 3# | 植物样地 | 项目区典型区域水土流失量，主要在5#弃渣场进行调查 | 实地调查、资料分析 | 皮尺、坡度仪、测距仪、无人机、智能手机 | 2019年雨季监测2次 |
| 施工生产生活区 | 施工生产生活区 | 4# | 巡查样地 | 绿化措施情况 | 实地调查、资料分析 | 皮尺、测距仪、智能手机 | 2019年雨季监测2次 |

本项目的监测点位实地调查详见下图，监测点分布图详见本报告附图。

### 1.3.4监测设施设备

监测设备主要有：数码相机、测距仪、钢卷尺、坡度仪等。本项目采用监测仪器、设备详见下表1-6。

表1-6       工程水土保持监测设施及设备一览表

| 序号 | 设施和设备 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施 |
| 1 | 植被样方 |  | 个 | 2 | 用于调查植被生长情况 |
| 二 | 设备 |
| 5 | 手持式GPS |  | 台 | 1 | 监测点、场地、渣场的定位量测 |
| 6 | 皮尺、钢卷尺 |  | 套 | 1 | 措施调查 |
| 7 | 坡度仪 |  |  |  | 用于测量坡度 |
| 8 | 测距仪 |  | 台 | 1 | 测量面积 |
| 9 | 数码照相机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的图片记录 |
| 10 | 数码摄像机 |  | 台 | 1 | 用于监测现场的影像记录 |
| 11 | 易耗品 |  |  | 若干 | 监测点位牌、笔、纸张等 |

| 皮尺 | 钢卷尺 |
| --- | --- |
| 智能手机（含数码相机） | GPS |
| 无人机 | 测距仪 |

图1-3 监测设备

### 1.3.5监测技术方法

图1-4   监测技术路线

我单位技术人员进入现场后，先对现场进行调查，并根据资料和实际情况制定监测计划，采用水土保持常规调查方式对项目区域进行了调查。

### 1.3.6监测成果提交情况

（1）监测数据记录

本项目为后补监测项目，现场监测期间对工程的植被恢复情况、排水措施运行情况、防护拦挡措施情况、防洪导排措施情况均进行了测量和记录，工程现场运行状况良好，无整改意见。

（2）监测季报

本项目委托为后补监测，我公司接受委托后对现场情况进行了实地调查，并补充编写了两期季报。

（3）监测报告

目前，省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持监测工作已经结束，项目组及时对监测期间的水土保持监测数据进行了认真检查校核、分析、整理，在此基础上于2020年4月编制完成了《省道305线竹园至大石桥段公路改建工程水土保持监测总结报告》。

# 2.监测内容与方法

# 2.1扰动土地情况监测

### 2.1.1监测内容

扰动土地情况监测，即为防治责任范围监测，重点对工程建设单位有无超越红线施工，量算施工占地和直接影响区面积，从而确定实际的水土流失防治责任范围。

通过资料分析并结合实地调查从而分析水土流失相关的工程施工活动及工程水土保持方案实施情况。主要包括水土流失防治责任范围内工程扰动地表面积，挖填土石方量和堆放、运移情况，开挖、填筑体形态变化和占地面积等进行资料；分析调查新增水土流失面积及其分布，水土流失强度、水土流失量变化情况，获取水土流失状况的数据及主要影响因子的参数的变化情况。获取各项防治措施的实施时间、工程量及投资。

### 2.1.2监测方法

采用设计资料分析，结合现场实地调查及遥感解译，以现场调查情况为准。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。然后监测记录监测时段内产生的降雨量、洪水量和频次等。

A项目建设区

监测元素：永久占地、临时占地以及各类占地动态扰动变化过程；

监测方法：结合工程设计资料、施工进度采用测距仪、皮尺等监测仪器进行实地核算，进行面积测量。

B水土流失面积监测

主要对工程建设扰动区域土壤侵蚀模数大于容许土壤侵蚀模数区域采用皮尺等监测仪器进行实地核算、面积测量。

C其它面积监测

包括工程建设过程中植被恢复生长面积，复垦等水土保持措施面积。

监测方法：结合工程设计资料、施工和竣工资料对现场进行巡查记录。

D水土流失对照情况

通过项目建设前后的卫星影像图，监测项目建设前后的水土流失情况。

### 2.1.3监测频次

本项目施工已于2009年12月结束，而我单位于2019年6月接受委托进行水土保持监测，主要采用资料分析的方式并集合结合现场调查情况进行扰动面积分析。

表2-1扰动土地情况监测情况一览表

| 起讫桩号 | 项目 | 方案设计 | 监测结果 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000~K42+050 | 主体工程 | 84.11 | 84.11 | 0 |
|  | 弃渣场 | 24.7 | 23.25 | -1.45 |
|  | 施工便道 | 0.27 | 0.27 | 0 |
|  | 施工生产生活区 | 3.06 | 2.51 | -0.55 |
|  | 小计 | 112.14 | 110.14 | -2.00 |

# 2.2取料、弃渣情况监测

### 2.2.1监测内容

主要分析监测土石方开挖、回填利用、土方堆放情况及植被恢复情况，监测工程开挖产生多余土石方堆放情况以及堆放土石方对周围环境的影响。

### 2.2.2监测方法

本项目涉及5个弃渣场，通过查阅施工照片并结合现场调查分析各弃渣场堆放量、位置、堆放时间和可能造成的水土流失量，多采用皮尺、坡度仪等工具通过测定坡长、坡度进行确定。本项目为完工项目后补监测，监测方法主要为现场调查及资料分析法，现场调查通过实地量测、现场量测、GPS定位进行调查，资料分析主要通过使用施工单位、监理单位及项目竣工资料进行数据分析。

### 2.2.2监测频次

根据本项目的实际情况，工程建设完成后已经投入使用至今运行稳定，各渣场堆土已经按项目规划时的方案进行回填和堆存，对水土流失未造成严重后果，因此，监测期间我单位进行了多次实地踏勘，主要掌握后期渣场绿化措施恢复情况、复耕后水土流失情况。

表2-2弃渣场监测情况一览表

| 监测分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#渣场 | 弃渣场位置、弃方量、防治措施落实情况、现场的植被恢复及渣场稳定性 | 现场调查、资料分析 | 2019.6~2019.8 | 项目区雨季6月、7月、10月各进行了一次实地踏勘 |
| 2#渣场 |  |  |  |  |
| 3#渣场 |  |  |  |  |
| 4#渣场 |  |  |  |  |
| 5#渣场 |  |  |  |  |

# 2.3水土保持措施

### 2.3.1监测内容

对工程建设的工程措施、植物措施进行全面监测，主要包括措施类型、开完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、防治效果、运行状况等。

### 2.3.2监测方法

采用现场调查和资料分析的方式进行。

工程措施主要采用皮尺、钢卷尺、坡度仪量测排水沟尺寸、坡面、坡度等。

（1）防治措施数量与质量

工程水土保持数量由现场测量结合监理资料进行确定，施工质量由监理单位确定。

（2）防护工程稳定性、完好程度和运行情况

工程水保措施主要有表土剥离、表土回填、排水沟，工程施工质量由施工监理单位确定，监测过程中查看措施运行情况，因工程施工可能造成的影响，完好程度。

针对项目采用现场调查的监测方法。调查监测内容主要有①工程实施的水土保持措施运行情况，包括工程措施的完整性、完好性，植物措施的成活率、盖度等等。②调查项目建设过程中是否存在重大水土流失隐患，工程施工结束后是否有未进行水土流失治理的盲区，例如，边坡治理存在缺陷、土质冲沟造成下垫面侵蚀等。③调查工程建设可能造成水土流失对周边的影响程度。

植被措施采用样方调查的方式，对植被恢复效果进行调查。

（1）乔木生长情况

A树高：采用测高仪进行测定；

B胸径：采用胸径尺进行测量；

C冠幅：晴天选取合理时间利用太阳光产生阴影进行量算。

（2）灌草存活率和保存率

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，灌木林5m×5m、草地2m×2m。

分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草的植被覆盖度。计算公式为：

D＝fe／fd                        C＝f／Ｆ

式中：D—林地的郁闭度（或草地的盖度）；

C—林（或草）植被覆盖度，%；

fd——样方面积，m²；

fe——样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m²。

f——林地（或草地）面积，hm²；

Ｆ——类型区总面积，hm²。

需要注意：纳入计算的林地或草地面积，其林地的郁闭度或草地的盖度都应大于20%。关于标准地的灌丛、草本覆盖度调查，采用样方调查方法按国际通用分级标准进行。

# 2.4水土流失情况

水土流失防治监测主要开展资料分析，分析包括水土流失状况监测和水土保持措施防治效果监测。主要以水土保持措施效果监测为主，并通过水土流失调查的方式分析水土流失状况。

（1）水土流失状况监测

主要监测项目区内土壤侵蚀类型及形式、水土流失面积。根据本项目所在地区实际情况，土壤侵蚀的类型主要有水力侵蚀，其中，水力侵蚀形式以面蚀，主要发生在挖方地段以及方阵扰动面较大的区域。

（2）水土保持措施防治效果动态监测

主要针对项目建设过程中防治措施的数量与质量、防护工程的完好程度、稳定性和运行情况；林草生长情况及植被覆盖率、已规划的弃渣再利用方案的实施情况；监督及管理措施实施情况监测。

综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。

施工期土壤流失量动态监测主要包括施工期水土流失因子监测及土壤侵蚀量的监测。因工程竣工，施工期水土流失量采用资料分析法分析土壤侵蚀情况。

（1）水土流失因子

收集资料，主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子进行调查。

A 地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

B 气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。其中，降雨因子主要为多年平均降雨量，数据主要来自气象站等。

C 土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤含水率、孔隙度、土壤容重、土壤PH值、土壤抗蚀性。

D 植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

E 水文因子：水系形式、河流径流特征。

F 土地利用情况：项目区原土地利用情况。

G 社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。本项目气候、水文等因子采用当地气象局或者附近监测站数据进行水土流失因子可能造成的水土流失分析评价。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标。

A 土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀、极强度侵蚀及剧烈侵蚀。

B 土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定量指标。

C 土壤侵蚀量

监测项目区内发生的水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。根据项目实际建设情况，对整个工程的全部区域在项目建设过程中实际的水土流失因子、土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量的情况进行监测。

### 2.4.2水土流失危害监测

A项目建设造成水土流失对项目沿线井研县、市中区的危害；

B项目建设造成水土流失对周边民房、居民造成的影响状况；

C项目建设造成水土流失危害趋势及可能发生灾害现象；

D项目建设造成水土流失对区域生态环境影响状况；

E调查项目建设过程重大水土流失事件。

### 2.4.3水土流失情况监测方法

对水土流失重点地段和水土流失防治重要点进行地面调查和巡查，布设水土保持调查点位。目前工程已稳定运行多年，属完工项目后补监测，监测方法主要为现场调查及资料分析法，现场调查通过实地量测、现场量测、GPS定位进行调查，资料分析主要通过使用施工单位、监理单位及项目竣工资料进行数据分析。项目水土流失危害使用遥感解译法进行分析。

监测组通过原地貌侵蚀模数、各地表扰动类型侵蚀分析及工程施工过程典型监测点土壤侵蚀分析推算。具体监测方法如下：

（1）扰动地表、土石方量及弃土（石、渣）量监测，采取调查监测和资料分析法；

（2）水土流失状况监测，采取实地调查法；

（3）防治责任范围监测，采取实地调查和资料分析法；

（4）水土保持措施数量和质量监测，采取实地调查和资料分析法；

（5）防治措施效果监测，采取调查监测和设置植物样地、资料分析相结合；

（6）水土流失危害监测，采取遥感解译法；

（7）水土流失背景值监测，采取资料分析法。

# 3重点对象水土流失动态监测

# 3.1防治责任范围监测

### 3.1.1水土保持防治责任范围

表3-1  实际水土流失防治责任范围面积一览表 （单位：hm2）

| 项目建设区 | 分区 | 批复面积 | 实际面积 | 增减情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体工程 | 84.11 | 84.11 | 0 | 含原有占地63.08 |
|  | 弃渣场 | 24.7 | 23.25 | -1.45 | 工程实际弃渣量减少 |
|  | 施工便道 | 0.27 | 0.27 | 0 | 基本一致 |
|  | 施工生产生活区 | 3.06 | 2.51 | -0.55 | 预制场多利用原有路基 |
|  | 小计 | 112.14 | 110.14 | -2.00 | 主体工程占地为永久占地，其他占地为临时占地 |

工程实际施工较《水土保持方案报告书》确定防治责任范围存在一定的变化，在2007年~2009年施工期间，工程建设扰动原始地貌范围为主体工程区、施工便道区、弃渣场区和施工生产生活区，共计扰动面积110.14hm²。具体变化情况如下：

- 主体工程区

原批复水保方案中主体工程区包括路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉工程、交通工程及沿线设施，经实地踏勘结合工程竣工验收资料，工程设计标准、改建工程实际完成情况及占地与原方案对比没有发生变化，因此主体工程区最终面积为84.11hm2。

- 施工便道区

本区域实际施工中新增的临时便道主要为方便施工期半幅通行而设置，此外还含弃渣场与道路主线连接的施工便道，线路长度及位置与原方案设计的基本无出入，施工便道实际占地面积为0.27hm2。施工便道使用完成后就进行了植被恢复或被当地利用，根据现场勘察情况，部分硬化的施工便道已作为地方道路使用。

（3）弃渣场

工程实施实施过程中实际开挖的土石方量有所减少，且土石方利用率较方案利用率有所提高，从而工程实际弃渣量有所减少，弃渣场占地面积也相应减少，弃渣场实际占地面积为23.25hm²，较批复的方案减少了1.45hm²，根据现场调查情况弃渣场均已完成了复耕或已进行了利用。

（4）施工生产生活区

原批复的水保方案中施工生产生活区主要为满足工程建设需要而设，实际施工工因临时征地困难，部分临时设施布置在工程永久占地范围内（如：表土临时堆放场控制在施工场地占地范围内），减少了对地表的扰动，利于水土保持；施工生产生活区的布设以有利施工、方便职工生活、充分依托现有基础设施、节约投资的原则，将拌合场、预制场结合在一处布置，并充分利用路基设置预制场，减少了施工占地，也有利于水土保持。

（5）直接影响区

原方案中本项目的直接影响区为42.05hm2，实际施工时水土流失责任防治范围不涉及直接影响区，项目建设过程中未对原方案界定的直接影响区进行扰动。

（6）拆迁安置区

本项目的拆迁安置工作采用建设单位出资、当地乡镇政府负责的操作形式。拆迁工作以就地安置和不低于拆迁前生活水平为原则，拆迁户安置在当地乡镇政府划定的区域内，水土流失防治也由当地乡镇政府负责，水土保持防治费用由建设方承担。本项目路线长度较短，拆迁安置时采用集中安置的方式，安置居民进行小范围的集中建房，基本为为楼房，以此减少用地面积。

项目拆迁安置工程属新建项目，由新建项目负责，未列入原方案及本报告的防治责任范围，本项目的施工建设不涉及移民迁建安置及专项设施迁（改、复）建等工程内容。

### 3.1.2建设期扰动土地面积

表3-2各阶段防治责任范围监测调查表

| 序号 | 分区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 实际监测调查结果 | 2007年扰动 | 2008年扰动 | 2009年扰动 |
|  |  | 项目建设区 | 项目建设区 | 项目建设区 | 项目建设区 |
| 1 | 主体工程区 | 84.11 | 16.82 | 42.06 | 25.23 |
| 2 | 弃渣场区 | 23.25 | 15.52 | 7.73 |  |
| 3 | 施工便道 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 4 | 施工生产生活区 | 2.51 | 2.51 |  |  |
| 合计 | 110.14 | 35.12 | 49.79 | 25.23 |

本工程建设全长41.96km，过程中分为一个总标段标段分两期实施（一期按二级公路标准对原路的路面进行改建，二期按一级公路标准扩建路基宽度至20m），工程施工期已经于2009年12月结束，工程建设期扰动土地的情况为：

工程2007年为开工的第一年，第一年施工单位开始施工，建设了施工便道及临时设施场地，渣场逐渐启用，第一年总扰动面积为35.12hm²，占总占地面积的31.89%；第二年扰动面积49.79hm²，占总占地面积的45.20%；第三年扰动面积25.23hm²，占总占地面积的22.91%。

# 3.2取料监测结果

本项目砂石料均由购买获得，不自设取料场。

# 3.3弃渣监测结果

### 3.3.1设计弃土情况

原水保方案统计土石方开挖总量204.80万m³（批复的方量为松方，折合自然方153.98万m³），填方总量72.30万m³（批复的方量为松方，折合自然方54.36万m³），弃方总量132.50万m³（批复的方量为松方，折合自然方99.62万m³）。并规划设计了5个弃渣场用于临时堆放弃渣。

### 3.3.2弃土场位置及占地面积监测结果

由于本项目基本沿老路进行改建，同时结合现场施工实际情况，工程弃渣场布局大致按照方案设计的情况进行布局，一共布置了5处弃渣场，共占地面积23.25hm²，渣场位置均未发生改变。根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），本项目涉及的5个弃渣场级别均为5级（堆渣量均小于50万m3，堆高均小于20m），挡渣墙的建筑物级别均为5级，设计洪水频率为20年一遇。

经施工组织设计调整以及施工工艺优化，项目实际挖方总量为138.23万m3（自然方，下同，含表土剥离7.81万m3），填方56.20万m³（含表土利用7.81万m3），弃方82.03万m³，弃土运至规划的5个弃渣场内临时堆弃。现已按方案设计，全部进行了复耕或已经利用。

弃渣场实际占地面积共计23.25hm2，较方案设计的面积减少了1.45hm2，其中1#渣场占地由方案设计的5.74hm²减少为5.29hm²，5#渣场占地由方案设计的9.51hm²减少为8.51hm²，其余渣场的位置及占地基本未发生改变。

弃渣场具体实施情况如下：

1#渣场位于K4+800，道路右侧凹地，渣场实际占地面积5.29hm2，弃渣平均堆高3.3m，堆渣量17.54万m3，为坡地型渣场；

2#渣场位于K12+300，道路左侧100m处，渣场实际占地面积4.68hm2，弃渣平均堆高2.1m，堆渣量9.92万m3，为临河型渣场；

3#渣场位于K22+700，道路右侧，渣场实际占地面积3.38hm2，弃渣平均堆高2.6m，堆渣量8.92万m3，为坡地型渣场；

4#渣场位于K27+100，道路右侧200m处，渣场实际占地面积1.39hm2，弃渣平均堆高3.7m，堆渣量5.13万m3，为坡地型渣场；

2#渣场位于K35+800，道路右侧，渣场实际占地面积8.51hm2，弃渣平均堆高4.8m，堆渣量40.52万m3，为坡地型渣场；

项目5处弃渣场均在原方案规划的位置处，实际项目建设期间弃渣堆高不高，对弃渣场及周边的扰动较小，根据现场勘察情况，弃渣场植被恢复良好。

由于渣场位置未发生改变，渣场的占地及堆渣量减少，根据《四川省水利厅关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更管理办法（试行）的通知》（川水函[2015]1561号）中关于水土保持项目重大变更的相关规定，本项目不涉及水土保持重大变更。

表3-3 工程建设实际弃渣场主要特性表

| 编号 | 位置 | 占地面积(hm2) | 平均堆高（m） | 设计容量（松方万m3） | 堆渣量（自然方，万m3） | 渣场类型 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 1# | K4+800右侧 | 5.29 | 3.3 | 31.6 | 17.54 | 坡地型 | 104.5.37 | 29.32.47 |
| 2# | K12+300左侧 | 4.68 | 2.1 | 24.88 | 9.92 | 临河型 | 104.2.29 | 29.32.30 |
| 3# | K22+700右侧 | 3.38 | 2.6 | 18.57 | 8.92 | 坡地型 | 103.56.47 | 29.31.3 |
| 4# | K27+100右侧 | 1.39 | 3.7 | 6.79 | 5.13 | 坡地型 | 103.54.47 | 29.31.40 |
| 5# | K35+800右侧 | 8.51 | 4.8 | 51.08 | 40.52 | 坡地型 | 103.49.18 | 29.32.8 |
| 合计 |  | 23.25 |  | 132.92 | 82.03 |  |  |  |

### 3.3.3弃渣量监测结果

项目实际挖方总量为138.23万m3（自然方，下同，含表土剥离7.81万m3），填方56.20万m³（含表土利用7.81万m3），弃方82.03万m³，弃土运至规划的5个弃渣场内临时堆弃（已全部复耕或利用）。本项目弃渣主要来源于主体工程换填及挖方，弃渣量变化原因如下：

弃渣的来源主要来源于主体工程的挖方与换填，主体工程挖方主要是路基的挖填，软基换填量较大。本项目路基拓宽的工程地质多为软基，因此在施工中软基换填也产生了较大的弃方量。

原批复水保方案中的土石方工程量和弃方量是在可行性研究阶段对主体设计资料进行的整理、统计，受设计阶段的限制，确定的项目竖向设计和线路布置主要是为项目前期工作开展的需要，存在一定误差。

经优化、调整过后的主体工程设计较充分地考虑了沿线原始地形、地貌和地质条件，因竖向设计和土石方利用比例的调整使得路基开挖区域土石方、填方区域土石方均较水保方案编制时确定的挖填方有一定差异，因此，产生的弃渣量也较水保方案确定的数量存在出入。

本项目的弃渣用于全部回填，经过调查，渣场植被恢复良好。

# 3.4土石方流向监测结果

### 3.4.1设计土石方情况

原水保方案统计土石方开挖总量204.80万m³（批复的方量为松方，折合自然方153.98万m³），填方总量72.30万m³（批复的方量为松方，折合自然方54.36万m³），弃方总量132.50万m³（批复的方量为松方，折合自然方99.62万m³）。

### 3.4.2实际土石方情况

项目实际挖方总量为138.23万m3（自然方，下同，含表土剥离7.81万m3），填方56.20万m³（含表土利用7.81万m3），弃方82.03万m³，弃土运至规划的5个弃渣场内临时堆弃（已全部复耕或利用），工程弃渣场使用区域不存在水土流失严重的区域及乱堆乱弃现象。

# 3.5其他重点部位监测结果

本项目土石方主要来自于道路基础开挖及边坡开挖，土石方大部分经过了处理，我单位监测过程中，主要针对5个弃渣场进行了调查监测，结果表明，弃渣均已按照原方案中设计的，在相应的渣场进行了回填，弃渣场植物措施、工程措施均已实施。

# 4水土流失防治措施监测结果

# 4.1工程措施监测结果

### 4.1.1监测方法

要以查阅方案设计资料、施工单位施工资料以及工程监理资料并进行水土保持措施调查确认。

### 4.1.2监测结果

工程措施中，主体工程措施量变化较小，多为减少的工程量，但原方案未考虑主体工程区的表土剥离和绿化覆土，实际实施过程中因存在路侧绿化，施工单位对路侧表土资料较好的区域实施了剥离保护，后期已用于路侧绿化覆土；弃渣场区因弃方量较少，弃渣场面积减少，回填后地势较为平坦，因此工程措施相应减少；工程建设未扰动直接影响区，相应的工程量减少，具体变化见表4-1。

表4-1工程措施监测结果表

| 措施名称 | 单位 | 方案工程量 | 实施工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 排水沟 | m | 89130 | 78220 | -10910 |
|  | 网格边坡防护 | hm2 | 2.42 | 2.40 | -0.02 |
|  | 表土剥离 | 万m³ |  | 1.01 | 1.01 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ |  | 1.01 | 1.01 |
| 弃渣场区 | M7.5号浆砌块石排水沟 | m³ | 5162 | 4265 | -897 |
|  | M7.5号浆砌块石挡墙 | m³ | 7198 | 5456 | -1742 |
|  | 排水管 | m | 3342 | 2759 | -583 |
|  | 表土剥离 | 万m³ | 3.00 | 6.52 | 3.52 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 0.57 | 6.52 | 5.95 |
| 施工生产生活区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.05 | 0.21 | 0.16 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 0.38 | 0.21 | -0.17 |
|  | 土地整治 | hm² | 3.06 | 2.51 | -0.55 |
| 施工便道 | 表土剥离 | 万m³ |  | 0.07 | 0.07 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 0.13 | 0.07 | -0.06 |
| 直接影响区 | 表土剥离 | 万m³ | 3.57 | 0 | -3.57 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 9.94 | 0 | -9.94 |

本项目已经建成运营多年，2015年省道305竹园至大石西路段再次进行了道路主体工程大修，项目施工期实施的相关措施大多被再次扰动，根据现场调查情况，项目主体工程运行良好，道路系统排水通畅（排水沟工程量减少的主要原因为马踏镇道路改建期间未新建排水沟），项目沿线不存在明显的水土流失

# 4.2植物措施监测结果

### 4.2.1监测方法

通过查阅设计资料，并对施工单位施工过程取证，核实其实施植物措施位置和面积。

### 4.2.2监测结果

通过查阅资料核实工程植物措施面积28.86hm²，由于原方案中未列出植物措施的具体面积，表4-2按实际施工情况来对本工程植物措施进行统计。

表4-2植物措施监测结果表

| 措施名称 | 单位 | 方案工程量 | 实施工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 路侧绿化 | hm2 | 3.06 | 2.88 | -0.18 |
| 弃渣场 | 植物绿化 | hm² | 15.37 | 13.77 | -1.6 |
|  | 土地复耕 | hm² | 9.33 | 9.48 | 0.15 |
| 施工生产生活区 | 植物绿化 | hm² | 3.06 | 2.51 | -0.55 |
| 施工便道 | 绿化美化 | hm² | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 直接影响区 | 绿化美化 | hm² | 42.05 | 0 | -42.05 |

各防治区植物措施量均有一定变化，但均与原方案设计的防护措施体系一致；施工生产生活区植物措施减少的主要原因为：弃渣量减少及弃渣场扰动面积减少导致的植物措施面积减少；临时设施部分被当地政府利用，只有部分场地被恢复为绿地；直接影响区施工期间未进行扰动，绿化措施均未实施。

# 4.3临时措施监测结果

### 4.2.1监测方法

查阅监理资料和施工资料，召开工作例会，并核实施工过程中临时措施是否实施，并根据验收资料核实其工程量。

### 4.2.2监测结果

监测结果根据项目竣工资料进行统计，统计结果如下：

表4-3临时措施监测结果表

| 措施名称 | 单位 | 方案工程量 | 实施工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 密目网覆盖 | hm2 | 12.42 | 10.4 | -2.02 |
| 弃渣场 | 土工布覆盖 | m2 | 327 | 80 | -247 |
| 施工生产生活区 | 密目网覆盖 | hm² |  | 1.25 | 1.25 |
| 施工便道 | 密目网覆盖 | hm² |  | 0.11 | 0.11 |

# 4.3监测结果汇总

根据统计结果，项目实施实施的水土保持措施中变化最大的为直接影响区，因工程建设未扰动直接影响区，故原方案中针对直接影响区提出的相关措施均未实施；其次变化较大的为弃渣场，因项目弃渣量和渣场占地面积的减少，以及渣场平均堆高的减少，弃渣场的工程量有所减少；项目增加的措施主要为主体工程区新增的表土剥离及绿化覆土，增加了施工生产生活区及施工便道区域的临时覆盖。

1、主体工程区水保措施实际实施情况为：

（1）工程措施：排水沟78220m，网格护坡2.40hm2，表土剥离1.01万m3，绿化覆土1.01万m3。

（2）植物措施：路侧绿化2.88hm2。

（3）临时措施：密目网覆盖10.40hm²。

2、弃渣场水保措施实际实施情况为：

（1）工程措施：浆砌石排水沟26100m，浆砌石挡墙1860m，排水管2759m，表土剥离6.52万m3，土地复耕9.48hm2，绿化覆土6.52万m3。

（2）植物措施：植物绿化13.77hm2。

（3）临时措施：土工布覆盖80m2。

3、施工生产生活区实际实施情况为：

（1）工程措施：表土剥离0.21万m3，绿化覆土0.21万m3，土地整治2.51万m3。

（2）植物措施：植物绿化2.51hm2。

（3）临时措施：密目网覆盖1.25hm2。

4、施工便道实际实施情况为：

（1）工程措施：表土剥离0.07万m3，绿化覆土0.07万m3。

（2）植物措施：植物绿化0.22hm2。

（3）临时措施：密目网覆盖0.11hm2。

| 2019.10月17 召开工作例会 | 查阅工程竣工验收资料 |
| --- | --- |

图4-3 召开工作例会，查阅工程建设及竣工资料（2019年10月）

项目实施的水土保持措施情况监测结果汇总见下表：

表4-4 水土保持措施监测情况汇总

| 措施名称 | 单位 | 方案工程量 | 实施工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 排水沟 | m | 89130 | 78220 | -10910 |
|  | 网格边坡防护 | hm2 | 2.42 | 2.40 | -0.02 |
|  | 密目网覆盖 | hm2 | 12.42 | 10.40 | -2.02 |
|  | 表土剥离 | 万m³ |  | 1.01 | 1.01 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ |  | 1.01 | 1.01 |
|  | 路侧绿化 | hm2 | 3.06 | 2.88 | -0.18 |
| 弃渣场区 | M7.5号浆砌块石排水沟 | m³ | 5162 | 1265 | -3897 |
|  | M7.5号浆砌块石挡墙 | m³ | 7198 | 1456 | -5742 |
|  | 排水管 | m | 3342 | 759 | -2583 |
|  | 土工布 | ㎡ | 327 | 80 | -247 |
|  | 表土剥离 | 万m³ | 3 | 6.52 | 3.52 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 0.57 | 6.52 | 5.95 |
|  | 土地复耕 | hm² | 9.33 | 9.48 | 0.15 |
|  | 植物绿化 | hm² | 15.37 | 13.77 | -1.6 |
| 施工生产生活区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.05 | 0.21 | 0.16 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 0.38 | 0.21 | -0.17 |
|  | 土地整治 | hm² | 3.06 | 2.51 | -0.55 |
|  | 密目网覆盖 | hm² |  | 1.25 | 1.25 |
|  | 植物绿化 | hm² | 3.06 | 2.51 | -0.55 |
| 施工便道 | 表土剥离 | 万m³ |  | 0.07 | 0.07 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 0.13 | 0.07 | -0.06 |
|  | 密目网覆盖 | hm² |  | 0.11 | 0.11 |
|  | 绿化美化 | hm² | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 直接影响区 | 表土剥离 | 万m³ | 3.57 | 0 | -3.57 |
|  | 绿化覆土 | 万m³ | 9.94 | 0 | -9.94 |
|  | 绿化美化 | hm² | 42.05 | 0 | -42.05 |

# 4.4水土保持措施防治效果

通过收集资料和实地调查分析，本工程水土保持措施类型及布局与《报告书》中设计的一致，部分措施量根据过程实际建设情况较《报告书》中确定的工程量发生了一定的变化。总体来说，项目区水土保持措施到位，质量满足要求，水土保持防护效果明显。水土保持植物措施选择了适宜当地生长的树种、灌木及草种；采用了多种栽植方式，草灌结合、乔灌结合的立体绿化模式，施工质量较高，达到了绿化工程的设计要求，生态环境得到了显著的改善，防止了重大水土流失发生的可能，达到了水土保持方案制定的目标和国家规定的标准。

# 5土壤流失情况监测

# 5.1水土流失面积

表5-1 各阶段水土流失面积一览表  单位：hm²

| 阶段 | 分区 | 扰动面积 （hm²） | 流失面积 （hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007.09~2009.12（施工准备及施工期） | 主体工程区 | 84.11 | 21.03 |
|  | 弃渣场 | 23.25 | 23.25 |
|  | 施工生产生活区 | 2.51 | 2.51 |
|  | 施工便道 | 0.27 | 0.27 |
|  | 小计 | 110.14 | 47.06 |
| 2009.12~2010.12（自然恢复期） | 主体工程区 | 84.11 | 2.88 |
|  | 弃渣场 | 23.25 | 23.25 |
|  | 施工生产生活区 | 2.51 | 2.51 |
|  | 施工便道 | 0.27 | 0.22 |
|  | 小计 | 110.14 | 28.86 |

本工程水土流失面积为110.14hm²，无直接影响区。面积区域为主体工程区、弃渣场区、施工生产生活区、施工便道共4个防治分区。

- 主体工程区

原批复水保方案中路基工程区占地面积为84.11hm²；本项目为改建工程，在施工阶段实际占地面积与批复的面积一致，为84.11hm²，其中原有路基占地63.08hm2。

本区域从2007年9月进场开始施工，施工时经历了雨季，至2009年本区域共扰动并产生水土流失面积约21.03hm²，对原有路面进行加铺基本未造成大的水土流失。2009年12月施工结束后，工程工程措施已经基本实施，路面已硬化，造成水土流失面积主要为植被区域，面积共计2.88hm2。

- 弃渣场

原水保方案统计土石方开挖总量204.80万m³（批复的方量为松方，折合自然方153.98万m³），填方总量72.30万m³（批复的方量为松方，折合自然方54.36万m³），弃方总量132.50万m³（批复的方量为松方，折合自然方99.62万m³）。并规划设计了5个弃渣场用于临时堆放弃渣。项目实际挖方总量为138.23万m3（自然方，下同，含表土剥离7.81万m3），填方56.20万m³（含表土利用7.81万m3），弃方82.03万m³，弃土运至规划的5个弃渣场内临时堆弃（已全部复耕或利用）。本项目弃渣主要来源于主体工程换填及挖方，弃渣的来源主要来源于主体工程的挖方与换填，主体工程挖方主要是路基的挖填，软基换填量较大。本项目路基拓宽的工程地质多为软基，因此在施工中软基换填也产生了较大的弃方量。

渣场2007年开始扰动，2009年施工结束后进行了绿化恢复措施或复耕，后期弃渣场部分已被利用。因部分弃渣场使用完成后地势平坦，运行至今，经当地多年的建设后，现场勘查发现部分渣场占地已经被利用。1#弃渣场现状已经绿化，2#弃渣场回填后建设有废品站，3#弃渣场已建设民房，4#弃渣场已复耕，5#弃渣场已进行绿化。调查项目运行至今，截止2019年12月，弃渣场水土流失量正常，部分弃渣场占地已经被利用。

- 施工生产生活区

施工生产生活区占地区为施工营地和冷热拌场等，共设置2个，均位于线路K25+300右侧，原方案设计的占地面积为3.06hm2，实际总占地面积2.51hm2，较原方案减少扰动土地0.55hm2，原批复的水保方案中本项目临时占地主要为满足工程建设需要而设，实际施工工因临时征地困难，部分临时设施布置在工程永久占地范围内（如：表土临时堆放场控制在施工场地占地范围内），减少了对地表的扰动，利于水土保持；施工生产生活区的布设以有利施工、方便职工生活、充分依托现有基础设施、节约投资的原则，将拌合场、预制场结合在一处布置，并充分利用路基设置预制场，减少了施工占地，也有利于水土保持。整个项目集中布置了1处临时场地，施工营地已由当地政府建设再利用，场地左右两侧分别设置了1个竹产品加工厂及1个沙石料厂。工程在建设过程中开始对场地进行扰动，扰动面积2.51hm²，施工结束后场地无明显水土流失。

- 施工便道

本区域实际施工中新增的临时便道主要为方便施工期半幅通行而设置，此外还含弃渣场与道路主线连接的施工便道，线路长度及位置与原方案设计的基本无出入，施工便道实际占地面积为0.27hm2。

施工便道使用完成后就进行了植被恢复，根据现场勘察情况，5#渣场硬化的施工便道已作为地方道路使用。

# 5.2土壤流失量

### 5.2.1各阶段土壤流失量

项目建设准备期前期水土流失量及项目施工前未扰动时期水土流失量即为项目的原生水土流失量，工程建设工期27个月，因本项目施工期已经结束，属于补充监测，采用的方法以侵蚀调查为主。原生侵蚀按照用地类型及周边地貌，并结合相关规范和各年份水文气象特征进行估算。

表5-2   背景土壤侵蚀量模数确定表

| 地面类型 | 侵蚀模数（t/km³.a) |
| --- | --- |
| 耕地 | 1500 |
| 林地 | 1500 |
| 草地 | 1500 |
| 坑塘水面 | 300 |
| 交通运输用地 | 300 |

表5-3   背景土壤侵蚀量（2007.9~2009.12）

| 占地分区 | 占地类型 | 面积（hm²） | 流失强度 | 侵蚀模数（t/km².a） | 侵蚀时段（a） | 流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （t） |
| 主体工程区 | 耕地 | 13.2 | 轻度 | 1500 | 2 | 396 |
|  | 林地 | 1.54 | 轻度 | 1500 | 2 | 46 |
|  | 草地 | 3.06 | 轻度 | 1500 | 2 | 92 |
|  | 坑塘水面 | 3.23 | 微度 | 300 | 2 | 19 |
|  | 交通运输用地 | 63.08 | 微度 | 300 | 2 | 378 |
|  | 小计 | 84.11 | 轻度 | 831 | 2 | 1398 |
| 弃渣场 | 小计 | 23.25 | 轻度 | 1500 | 2 | 698 |
| 施工生产生活区 | 耕地 | 1.64 | 轻度 | 1500 | 2 | 49 |
|  | 林地 | 0.11 | 轻度 | 1500 | 2 | 3 |
|  | 坑塘水面 | 0.23 | 微度 | 300 | 2 | 1 |
|  | 草地 | 0.53 | 轻度 | 1500 | 2 | 16 |
|  | 小计 | 2.51 | 轻度 | 1289 | 2 | 65 |
| 施工便道 | 耕地 | 0.22 | 轻度 | 1500 | 2 | 7 |
|  | 草地 | 0.05 | 轻度 | 1500 | 2 | 2 |
|  | 合计 | 0.27 | 轻度 | 1500 | 2 | 8 |
| 合计 | 110.14 | 轻度 | 775 | 2 | 1708 |

因此，按照背景侵蚀量推算，在不经扰动情况下，从项目施工准备开始至项目自然恢复期结束，即2007年9月至2009年12月可产生背景水土流失量1708t，侵蚀时间为2年，年均侵蚀量为854t。

### 5.2.2工程建设过程土壤流失量

工程建设过程中，发生的侵蚀类型以水力侵蚀为主，其中以面蚀为主。特别是在工程开挖和堆土过程中，在未采取防护措施的情况下，各开挖面，堆积体容易在降雨条件下形成较严重水土流失。

本工程按照水土流失监测分区划分。通过查阅施工资料及过程建设过程中影像资料等，结合《土壤侵蚀分类分级标准》，分别得出施工期2007年~2009年的水土流失面积和水土流失量，以及自然恢复期2010年的水土流失量。本项目按照两个阶段进行分别列表，即2019年6月至2019年12月为实际调查监测时段，调查情况修正后作为自然恢复期的侵蚀模数，2007年9月至2009年12月为施工期水土流失资料分析和补充调查时段。

工程建设过程中土壤流失状况见下表5-4。

表5-4各扰动年限土壤流失量

| 阶段 | 分区 | 扰动面积（hm²） | 流失面积（hm²） | 平均侵蚀模数（t/km²·a） | 侵蚀时间（a） | 水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期2007年至2009年 | 主体工程区 | 84.11 | 84.11 | 3500 | 2 | 5888 |
|  | 弃渣场 | 23.25 | 23.25 | 4500 | 2 | 2093 |
|  | 施工生产生活区 | 2.51 | 2.51 | 4000 | 2 | 201 |
|  | 施工便道 | 0.27 | 0.27 | 5000 | 2 | 27 |
|  | 小计 | 110.14 | 110.14 |  | 2 | 8208 |
| 自然恢复期2010年 | 主体工程区 | 84.11 | 2.88 | 1000 | 1 | 29 |
|  | 弃渣场 | 23.25 | 23.25 | 1600 | 1 | 372 |
|  | 施工生产生活区 | 2.51 | 2.51 | 1700 | 1 | 43 |
|  | 施工便道 | 0.27 | 0.22 | 1700 | 1 | 4 |
|  | 小计 | 110.14 | 28.86 | 1550 | 1 | 447 |
| 总计 |  |  |  |  | 8655 |

由上表5-6可知：各区产生水土流失量以主体工程区水土流失量最大，最小为施工便道占地区，计算水土流失总量为8655t，项目施工期产生水土流失量8208t，施工时段按2年计算，工程新增的水土流失主要发生在施工期，新增水土流失量为8208-1708=6500t。因工程竣工后，水土流失得到了很好治理，地面侵蚀模数减小，且道路永久占地区域不产生新的水土流失。故与背景侵蚀量相比，因工程建设产生的新增水土流失量为6500t。

# 5.3弃土潜在流失量

本工程产生弃方82.03万m³，临时堆弃于弃渣场，经调查分析，工程在施工后渣场中弃土在弃土场堆存时造成了一定水土流失量，其中拦挡81.85万m³，0.18万m³弃土流失，渣场目前区域趋于稳定，植被已恢复，无明显水土流失情况。

# 5.4水土流失危害

工程建设工程中水土流失量主要发生在主体工程区。工程建设完成后因主体工程区大部分进行了硬化，自然恢复期的水土流失主要发生在渣场区，该区占地面积大，因工程均采取了相应的防护措施，水土流失危害较小，需时常检查工程建设扰动区域的水土流失情况，做好危险排除工作，确保行车安全的同时，做好沿线生态环境景观效果。同时，对渣场进行维护和监测，确保稳定，避免构成人员伤害和损害基本农田。

# 6水土流失防治效果监测结果

# 6.1扰动土地整治率

本工程在施工过程中产生了大量的地表扰动，致使地表裸露，造成了一定的水土流失，但建设单位及时采取了相应的防护措施，使水土流失得到了有效的控制。

全区扰动土地面积110.14hm2，工程运行至今，根据项目竣工资料及监测数据显示项目建设区通过建筑物占压、地面硬化、对扰动地表平整绿化等措施的实施面积达110.05hm2，扰动土地整治率为99.92%，达到方案确定的防治目标99%。工程扰动土地整治率见表6-1。

表6-1    工程扰动土地整治率  单位：hm²

| 分区 | 项目建设区面积 | 扰动面积 | 建筑物及场地道路硬化 | 水土流失治理面积 | 土地整治面积 | 扰动土地整治 面积 | 扰动土地整率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 | 恢复农地 | 土地整平 | 小计 |  |  |
| 主体工程区 | 84.11 | 84.11 | 81.23 | 2.50 | 0.35 | 2.85 | / |  |  | 84.08 | 99.96 |
| 弃渣场 | 23.25 | 23.25 |  | 14.90 | 1.10 | 16.00 | 6.15 | 16.0 | 22.15 | 23.25 | 100.00 |
| 临时施工场地区 | 2.51 | 2.51 |  | 2.51 |  | 2.51 | / | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 99.60 |
| 施工便道 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.22 |  | 0.22 | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 81.05 |
| 合计 | 110.14 | 110.14 | 81.28 | 20.13 | 1.45 | 21.58 | 6.15 | 18.78 | 24.88 | 110.05 | 99.92 |

# 6.2水土流失治理度

监测期结束时，本工程造成水土流失面积达到110.14hm²，工程水土流失面积28.85hm²，累计治理达标面积为28.81hm²，水土流失治理度达99.83％。水土流失治理度计算情况见表6-2。

表6-2 水土流失治理度计算情况表单位：hm²

| 分区 | 项目建设区面积 | 扰动面积 | 建筑物及场地道路硬化 | 水土流失面积 | 水土流失治理达标面积 | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 84.11 | 84.11 | 81.23 | 2.88 | 2.5 | 0.35 | 2.85 | 98.96 |
| 弃渣场 | 23.25 | 23.25 |  | 23.25 | 22.15 | 1.10 | 23.25 | 100.00 |
| 临时施工场地区 | 2.51 | 2.51 |  | 2.51 | 2.5 |  | 2.5 | 99.60 |
| 施工便道 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | 0.21 |  | 0.21 | 95.45 |
| 合计 | 110.14 | 110.14 | 81.28 | 28.85 | 27.36 | 1.45 | 28.81 | 99.83 |

# 6.3拦渣率

省道305线竹园至大石桥段公路改建工程建设共产生弃渣82.03万m³，临时堆弃于弃渣场，经调查分析，工程在施工后渣场中弃土在弃土场堆存时造成了一定水土流失量，其中拦挡81.85万m³，0.18万m³弃土流失，求得该工程拦渣率为99.78％。

# 6.4土壤流失控制比

通过监测末期调查获知，运行期的土壤侵蚀模数，由于各类措 施实施时间不同，以及措施发挥效益的差异，以最后一次调查数据作为最后土壤侵蚀模数，为410t/km²·a，容许土壤侵蚀模数为500t/km²·a，土壤流失控制比为0.82，小于目标值1.20（原方案的目标值为1.20，为现行计算方法的倒数，折算成限行指标为0.83）。

表6-3  工程各防治分区土壤流失控制比

| 区县 | 分 区 | 监测结束时的土壤侵蚀模数 | 容许土壤侵蚀量 | 土壤流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/km²·a） | （t/km²·a） |  |
| 建设区 | 主体工程 | 400 | 500 | 0.80 |
|  | 弃渣场 | 450 | 500 | 0.90 |
|  | 施工生产生活区 | 490 | 500 | 0.98 |
|  | 施工便道 | 480 | 500 | 0.96 |
| 合计 | 410 | 500 | 0.82 |

# 6.5林草植被恢复系数

项目建设区扣除建筑物占地、复耕区域等其他非可绿化区域后，共有27.43hm²属于可绿化面积。至监测结束时，工程区植被恢复面积为27.36hm²，林草植被恢复系数为99.74%。

表6-4    林草植被恢复面积情况一览表              单位：hm²

| 项目分区 | 总面积 | 已恢复林草植被面积 | 可恢复林草植被面积 | 林草恢复率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 84.11 | 2.5 | 2.5 | 100.00 |
| 弃渣场 | 23.25 | 22.15 | 22.15 | 100.00 |
| 施工生产生活区 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 99.60 |
| 施工便道 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 77.78 |
| 合计 | 110.1 | 27.36 | 27.43 | 99.74 |

# 6.6林草覆盖率

截止监测期结束时，工程项目建设区总面积为110.14hm²，已恢复林草覆盖面积为27.36hm²，最终可实现的林草植被恢复面积为27.36hm²。该项目目前林草覆盖率为24.84％。各分区林草植被恢复系数情况见下表6-5。

表6-5    林草植被恢复面积情况一览表   单位：hm²

| 项目分区 | 总面积 | 已恢复林草植被面积 | 林草覆盖率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 84.11 | 2.5 | 2.97 |
| 弃渣场 | 23.25 | 22.15 | 95.27 |
| 施工生产生活区 | 2.51 | 2.5 | 99.60 |
| 施工便道 | 0.27 | 0.21 | 77.78 |
| 合计 | 110.14 | 27.36 | 24.84 |

# 6.7防治效果监测结果

根据《省道305线竹园至大石桥段公路改建工程监测报告》和现场调查，整理统计得出各防治区域水土流失治理的各项指标中的数据。至验收时植被生长较好，气候条件适宜植被生长。原方案中设定的目标值为综合目标值（原方案表5-1），具体指标为：扰动土地整治率≥99%、水土流失治理度≥99%、拦渣率≥98%、土壤流失控制比目标值1.20（折算成限行指标为0.83）、林草植被恢复系数≥17%、林草植被覆盖率≥22%。实际完成的指标为：扰动土地整治率99.92%、水土流失治理度99.83%、拦渣率99.78%、土壤流失控制比0.82、林草植被恢复系数99.74%、林草植被覆盖率24.84%，本项目的6项指标均达到目标要求。

表6-6    防治效果监测结果一览表

| 指标 | 方案确定目标值 | 实际完成指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 扰动土地整治率（%） | 99 | 99.92 |
| 2 水土流失治理度（%） | 99 | 99.83 |
| 3 土壤流失控制比（%） | 1.2 | 0.82 |
| 4 拦渣率（%） | 98 | 99.78 |
| 5 林草植被恢复系数（%） | 17 | 99.74 |
| 6 林草覆盖率（%） | 22 | 24.84 |

# 7结论

# 7.1水土流失动态评价

### 7.1.1各阶段流失变化情况

通过查阅施工资料，本项目从2007年9月开工以来建设单位成立了项目部，在施工单位、监理单位的协同配合下完成了水土保持相关工作。截止2009年12月完工，工程对设计路线及临时占地进行了全部扰动，实际扰动面积110.14hm²，2010年工程完成自然恢复。工程施工过程经历了2个完整的雨季，工程裸露面积较大，工程土质路面水土流失量主要以面蚀为主，开挖过程形成的边坡采取了排水和防护措施，建设单位按方案实施了一定的临时保护措施，减少了新增水土流失量。工程施工结束后，经过水土保持措施治理，到本项目监测开始的2019年6月，工程边坡、弃渣场等基本稳定，恢复期间建设单位对工程进行养护，并对边坡或存在安全隐患的区域均及时进行了处理，水土保持措施基本到位，水土保持措施防治效果良好。我单位经过分析调查，认为：本工程在建设过程中对项目占地区域进行了一定的扰动，经治理和恢复后，基本没有新增水土流失量，建设过程中未造成重大水土流失事件及纠纷，工程水土保持措施基本到位，目前工程运行稳定，水土保持措施持续发挥效益，后续建设单位需继续做好养护和维护工作。

### 7.1.2防治目标达标情况

原方案中设定的目标值为综合目标值，具体指标为：扰动土地整治率≥99%、水土流失治理度≥99%、拦渣率≥98%、土壤流失控制比＜1.2（折算后为0.83）、林草植被恢复系数≥17%、林草植被覆盖率≥22%。实际完成的指标为：扰动土地整治率99.92%、水土流失治理度99.83%、拦渣率99.78%、土壤流失控制比0.82、林草植被恢复系数99.74%、林草植被覆盖率24.84%，本项目的6项指标均达到目标要求。

项目水土流失防治情况较设计目标值本项目防治目标达标情况见表7-1。

表7-1     防治目标达标情况表

| 指标 | 方案确定目标值 | 实际完成指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 扰动土地整治率（%） | 99 | 99.92 |
| 2 水土流失治理度（%） | 99 | 99.83 |
| 3 土壤流失控制比（%） | 1.2 | 0.82 |
| 4 拦渣率（%） | 98 | 99.78 |
| 5 林草植被恢复系数（%） | 17 | 99.74 |
| 6 林草覆盖率（%） | 22 | 24.84 |

# 7.2水土保持措施评价

依据《报告书》的要求，开展了相应的水土保持工作，如渣场的拦挡、绿化，主体工程挡墙、护坡、绿化，其他临时区域的场地平整、绿化等。目前主体工程道路两侧护坡采取了工程措施、植物措施等方式对边坡进行了绿化和防护，选择的植物为当地乡土植物，植被生长良好，覆盖度较大，无明显裸露边坡，挖方边坡采取水土保持措施后无严重水土流失现象。

工程临时场地，如弃渣场、施工生产生活区、施工便道占地区等均采取了相应的防护措施，渣场稳定，建设单位修筑了挡墙，无重大水土流失隐患。

项目在建设过程中产生了较大面积的地表扰动，造成了新的水土流失，但建设单位采取一系列的防护措施，使水土流失降到最低程度，基本达到了方案确定的水土流失防治标准。

# 7.3存在问题及建议

问题

（1）主体工程区：本工程道路措施完善，但局部区域沉沙池未及时清理，建设单位应重点加强雨季道路两侧排水系统的淤泥清理和定期检查、养护工作。雨季需注意边坡植物防护情况，避免造成自然灾害，危害通行安全，同时需要做好巡查，及时处理危险路段，并同时做好植被恢复工作。

（2）弃渣场区：弃渣场基本稳定，需要定期对渣场进行复核，促进绿化和后期水土保持效益。

（3）施工生产生活区占地区：本区域使用完成后多被地方政府利用，未利用区域均采取了植被恢复措施，目前运行良好，无明显水土流失隐患。

建议

（1）生产建设项目水土保持监测是验证项目水土保持方案、水土保持措施实施情况及效果的根本手段，是水土保持工程验收的基本依据。建设单位应及时对施工过程中的扰动范围、扰动程度、水土流失等进行监测。

（2）生产建设项目水土保持监测施工期水土流失监测的特点是实时性，工程建设过程中易发生水土流失的堆渣、开挖裸露面等在工程完工时大多不复存在，它们在施工期是否有流失、流失量有多大，需通过实时监测得知。

因此，开发建设项目水土保持工作的最终目的是减少水土流失，对项目防治责任范围内的水土流失进行治理。本项目建设运行至今，虽未发生严重的水土流失，但工程运行多年后开展水土保持验收工作，无法满足工程建设完成前期及自然恢复期的水土流失情况统计、监测及整改。

故，鉴于水土保持监测的重要性，建议建设单位应加强水土保持监测法律法规学习，做好项目生态恢复，在今后工作中及时委托或自行开展水土保持监测工作，确保各项措施实施，做好“三同时”的工作要求。

# 7.4综合结论

根据本项目水土保持监测情况，通过项目建设实施水土保持措施工程量分析可知工程建设单位在施工过程中基本按照《水土保持方案报告书》设计的各项措施进行实施，工程完工后，项目区水土流失基本得到控制，工程建设过程中注重项目周边环境的保护，项目建设过程中未造成严重水土流失，工程建设完工后土壤侵蚀模数整体上较原生土壤侵蚀模数低，工程建设过程土石方得到充分利用和挡护，各项指标都将达到《水土保持方案报告书》设计的目标值，减少了项目区水土流失。后期需加强排水沟清理和维护工作，确保水保措施持续发挥作用，同时做好边坡维护工作，避免发生地质灾害和水土流失事件。

# 8附图及有关资料

# 8.1附图

附图1 项目地理位置图

附图2 监测分区及监测点布设图

附图3 防治责任范围图

附图4 弃渣场分布图

# 8.2有关资料

（1）监测影像资料

（2）监测季度报告

（3）项目建议书（代立项）的批复

（4）项目水土保持方案的批复

（5）建设单位更名文件